Laboratorní práce č.

Název: 	Měření hmotnosti pevných a kapalných těles na rovnoramenných vahách

Jméno:		Třída:

Spolupracoval:	Datum:

Pomůcky:	rovnoramenné váhy, sada závaží, pevná tělesa /č.1 - šedivý hranol, č.2 – lesklý hranol velký, č.3 – lesklý hranol malý, č.4 – kostka cukru, č. 5 – dřevěná kostka/ , 
krabice s cukrem, odměrný válec s kapalinou, broky, digitální váha

Teorie:	1. 	V učebnici si přečti postup vážení pomocí rovnoramenných vah. Můžeš se také podívat na informace v internetové encyklopedii http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1hy

2. 	Odpověz na doplňující otázky:

1)	Jaká je odchylka měření, když užíváme závaží o hmotnosti 1 g?

2)	Proč při každé změně hmotnosti závaží aretujeme?

Postup měření:

1.	Před měřením postav váhy do správné polohy a ověř jejich správnou funkci.

2.	Zjisti odpověď na doplňující otázku 3):  Jakou největší hmotnost můžeš změřit na svých vahách?

3. 	Změř postupně hmotnost všech pěti pevných těles a zapiš naměřenou hodnotu v jednotkách gram a kilogram.

4. 	Urči počet kostek cukru v jednokilogramové krabici a vypočítej hmotnost jedné kostky. Odpověz na doplňující otázku 4):  Jak se od sebe liší vypočtená a naměřená hodnota hmotnosti kostky cukru?

5. 	Na vahách vyvaž odměrný válec. Sundej ho z vah. Nalij libovolné množství vody do odměrného válce. Urči její objem v odměrném válci v mililitrech a metrech čtverečních.

6. 	Změř hmotnost kapaliny.

7. 	Všechna pevná tělesa zvaž ještě jednou na digitální váze.

8. Porovnej naměřené hodnoty hmotností na obou vahách.

Upozornění:

Naměřené hodnoty hmotností včetně názvů těles si opiš do sešitu. V další laboratorní práci budeš  některou z hodnot využívat.

Název: 	Měření hmotnosti pevných a kapalných těles na rovnoramenných vahách

Jméno:									Třída:

Spolupracoval:								Datum:

Pomůcky:

Teoretická příprava:

Měření:

1. 	Pevné těleso č.1 /šedivý hranol/  má hmotnost 	m =      	g =	kg

Pevné těleso č.2 /lesklý hranol velký/ má hmotnost 	m =      	g =	kg

Pevné těleso č.3 /lesklý hranol malý/ má hmotnost	m =      	g =	kg

Pevné těleso č.4 /kostka cukru/ má hmotnost 	m =      	g =	kg

Pevné těleso č.5 /dřevená kostka/ má hmotnost 	m =      	g =	kg

2. 	Kapalné těleso v odměrném válci má objem              	V =	ml =	m3

3. 	Kapalné těleso má hmotnost	m =	g =	kg

4. 	Porovnání

| těleso | m(g) rovnoramenné váhy | m(g) digitální váha |
| --- | --- | --- |
| šedivý hranol |  |  |
| lesklý hranol velký |  |  |
| lesklý hranol malý |  |  |
| kostka cukru |  |  |
| dřevěná kostka |  |  |

Když jsem porovnal/a/ hmotnosti určené pomocí dvou různých vah,......

Doplňující otázky:

1. 	Odchylka měření při použití závaží o hmotnosti 1g je m =	         g.

2. 	Váhy aretujeme při každé změně hmotnosti závaží, protože …

3. 	Největší hmotnost tělesa, kterou lze změřit touto sadou závaží je m =	g.

4. 	Vypočtená hmotnost jedné kostky cukru je m =    		g. Porovnám-li …