Laboratorní práce č.

Název: 	Měření rovnováhy na dvouramenné páce

Jméno:	Třída:

Spolupracoval:	Datum:

Pomůcky:

Příprava: 	1.	Sestavení provedeme podle obrázku. Kratší stativová tyč (25cm) se připevní vodorovně ke stativu, delší stativová tyč (50cm) se připevní svisle. Páku připevníme volně, aby se mohla lehce otáčet.

2.	Páka má v rozmezí 2cm kolíky z plastu (1 dílek).

3.	Držák závaží má hmotnost 10g.

4.	Na držák závaží se připevňují dva typy závaží o hmotnosti 50 g a 10 g.

- Dvouramenná páka:

Levé rameno páky má určené hmotnosti zavěšených těles (m1) a vzdálenosti od osy otáčení (r1), pravé rameno slouží pro nastavení rovnováhy při neznámé hmotnosti nebo vzdálenosti.

Teorie: 	Rovnováha dvouramenné páky je nastavena za předpokladu

Pro velikost tíhové síly závaží můžeme použít s malou chybou přepočet: pro hmotnost 10g uvádíme sílu 0,1N.

Tabulka č.1: Vlastní měření na dvouramenné páce:

| Číslo měř. | m1 | levé rameno | m2 | pravé rameno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 g | 5 dílků | 10 g |  |
| 2 | 60 g | 3 dílky |  | 9 dílků |
| 3 | 30 g | 9 dílků | 20 g |  |
| 4 | 120 g | 1 dílek | 30 g |  |
| 5 | 60 g | 8 dílků |  | 4 dílky |
| 6 | 80 g | 6 dílků | 120 g |  |
| 7 | 120 g | 2 dílky |  | 8 dílků |

Tabulka č.2: Výpočty rovnováhy na páce:

| Číslo měř. | F1 | r1 | F2 | r2 | F1.r1 | F2.r2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

- Jednoramenná páka:

Levé rameno páky má určené hmotnosti zavěšených těles (m1) a vzdálenosti od osy otáčení (r1), současně měříme velikost síly (také na levém ramenu páky) při vytvořené rovnováze.

Tabulka č.3: Vlastní měření na jednoramenné páce:

| Číslo měř. | m1 | levé rameno | F2 | pravé rameno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 g | 5 dílků |  | 10 dílků |
| 2 | 60 g | 3 dílky |  | 9 dílků |
| 3 | 50 g | 5 dílků | 0,7N |  |
| 4 | 40 g | 8 dílků |  | 2 dílky |
| 5 | 60 g | 9 dílků | 1N |  |

Tabulka č.4: Výpočty rovnováhy na páce:

| Číslo měř. | F1 | r1 | F2 | r2 | F1.r1 | F2.r2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

Závěr: