Laboratorní práce č.

Název: 	Vytváření jednoduchých elektrických obvodů pomocí počítačového programu

Jméno:	Třída:

Spolupracoval:	Datum:

Pomůcky: 	počítač, počítačový program Crocodile,  http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_obvod, anglicko-český slovník

Teorie:	1. 	K dispozici budeš mít elektrickou baterii, vodiče, spínače, rezistory, žárovky, LED žárovky, rezistory, reostaty, pojistky, bzučák. Zopakuj si základní podmínky pro správné zapojení jednotlivých součástek do obvodu. Zodpověz doplňující otázku č.1. Jaký je princip pojistky?  a na otázku č.2 Jak se zapojují k sobě elektrické baterie?

2.	Můžeš se také podívat na http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_obvod
nebo na http://elektrotechnickestavebnice.xf.cz/program1.htm

3. 	Při sestavování obvodů lze na internetu nalézt části obvodů nakreslené a lze s nimi sestavit obvod.

Postup měření:

1. 	Zapni počítač a na disku G:Katedra najdi počítačový program Crocodile. Uveď ho v činnost.

2. 	Pokus se intuitivně /případně překladem/ najit část: vytváření obvodů. Zodpověz doplňující otázku č.3 Jak se anglicky řekne elektrický obvod?

3. 	Pohyby myší se pokus  sestavit jednoduchý obvod složený z baterie, žárovky a spínače, který by fungoval. Zodpověz doplňující otázku č.4 Jakou funkci má tlačítko s hlavou krokodýla?

4. 	Ověř zapojením odpověď na otázku č.2.

5. 	Sestav funkční obvod č.1 dle následujících požadavků: 2 žárovky zapojeny paralelně /č.1 a č.2/ , 1 žárovka sériově k předešlým /č.3/, elektrická baterie /s minimálním napětím, které stačí na fungování obvodu/, jednoduchý spínač. Obvod překresli /nebo ulož obrazovku/ a  urči hodnoty proudu a příkonu jednotlivých žárovek, urči celkové napětí zdroje. Vypočti hodnoty napětí na jednotlivých žárovkách. Odpovídají hodnoty proudů a napětí při sériovém a paralelním zapojení žárovek teorii?

6. 	Sestav funkční obvod č.2 dle následujících požadavků: 1 žárovka zapojeny paralelně, reostat sériově k žárovce, elektrická baterie /s minimálním napětím, které stačí na fungování obvodu/, jednoduchý spínač. Obvod překresli /nebo ulož obrazovku/. Posunuj jezdcem reostatu a popiš, co se děje se žárovkou. Urči hodnoty proudu a příkonu jednotlivých žárovek v situaci, kdy se začíná žárovka rozsvěcet. Urči celkové napětí zdroje.

7. 	Sestav si vlastní obvod č.3 s bzučákem. Nakresli jeho schéma. Přidej další elektrické baterie. Potom zkus zapojit několik pojistek seriově a poté paralelně do obvodu. Zodpověz doplňující otázku č. 5. Jaké zapojení pojistek způsobí zajímavý efekt?

Funkčnost jednotlivých obvodů předveď vyučujícímu!!

Název: 	Vytváření jednoduchých elektrických obvodů pomocí počítačového programu

Jméno:									Třída:

Spolupracoval:								Datum:

Pomůcky:

Teoretická příprava:

Měření:

1. Schéma obvodu č.1

|  | I(A) | P(W) | U(V) |
| --- | --- | --- | --- |
| žárovka č.1 |  |  |  |
| žárovka č.2 |  |  |  |
| žárovka č.3 |  |  |  |
| zdroj | x | x |  |

Porovnání teorie a praxe při sériovém a paralelním zapojení žárovek: .......

2. Schéma obvodu č.2

|  | I(A) | P(W) | U(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| žárovka |  |  | x |
| reostat |  |  | x |
| zdroj | x | x |  |

3. Schéma obvodu č.3

Doplňující otázky:

1. 	Pojistka je složena z ....

2. 	Elektrické baterie lze zapojit k sobě .....

3. 	Elektrický obvod je anglicky ...

4. 	Tlačítko s hlavou krokodýla slouží k ......

5. 	Pěkně vypadá zapojení pojistek .....