Laboratorní práce č.

Název: Měření napětí a proudu v elektrickém obvodu

Jméno:	Třída:

Spolupracoval:	Datum:

Pomůcky:

Příprava: schéma č.1: měření el. proudu

schéma č.2: měření el. napětí

schéma č.3: měření el. proudu a napětí ve složeném el. obvodu

Postup měření:

1. úkol:

- Sestavení provedeme podle schématu č.1. Multimetr nastavíme na měření stejnosměrného proudu (DCA) – rozsah 200mA, zdroj do obvodu nevkládáme, pouze připravíme pro použití v obvodu. Vypínač je vypnutý. Po kontrole vyučujícím bude zapojen zdroj do obvodu. Vypínač sepneme, změříme a zapíšeme velikost proudu v obvodu do tabulky č.1.

- Vypínač opět rozpojíme, vyměníme rezistor na hodnotu 50Ω, vypínač spojíme a změříme opět velikost proudu.

- Předchozí bod postupu zopakujeme s hodnotou rezistoru 20Ω.

- Vypínač opět rozpojíme, vyměníme rezistor za žárovku, vypínač spojíme a změříme opět velikost proudu.

2. úkol:

- Sestavení provedeme podle schématu č.2. Multimetr nastavíme na měření stejnosměrného napětí (DCV) – rozsah 20V, zdroj do obvodu nevkládáme, pouze připravíme pro použití v obvodu. Vypínač je vypnutý. Po kontrole vyučujícím bude zapojen zdroj do obvodu. Vypínač sepneme, změříme a zapíšeme velikost napětí v obvodu do tabulky č.1.

- Vypínač opět rozpojíme, vyměníme rezistor na hodnotu 50Ω, vypínač spojíme a změříme opět velikost napětí.

- Předchozí bod postupu zopakujeme s hodnotou rezistoru 20Ω.

- Vypínač opět rozpojíme, vyměníme rezistor za žárovku, vypínač spojíme a změříme opět velikost napětí.

3. úkol:

- Sestavení provedeme podle schématu č.3. Multimetr nastavíme na měření stejnosměrného proudu – rozsah XXXXX, zdroj do obvodu nevkládáme, pouze připravíme pro použití v obvodu. Vypínač je vypnutý. Po kontrole vyučujícím bude zapojen zdroj do obvodu.

- Do místa A, B nebo C vkládáme postupně ampérmetr a měříme velikost proudu. Výsledky zapisujeme do tabulky č.2.

- Multimetr nastavíme na měření stejnosměrného napětí – rozsah XXXXX. Po kontrole vyučujícím měříme postupně napětí mezi body AB, BC, AC a zapisujeme do tabulky č.2.

Teorie: (zapište Ohmův zákon ve tvaru pro výpočet odporu)

Tabulka č.1: Měření napětí a proudu

| Číslo měř. | R/Ω | I/mA | U/V | Výpočet odporu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 |  |  |  |
| 2 | 50 |  |  |  |
| 3 | 20 |  |  |  |
| 4 | žárovka |  |  |  |

Tabulka č.2: Měření napětí a proudu ve složeném obvodu

| Číslo měř. | Měř. bod | I/mA | Body | U/V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A |  | AB |  |
| 2 | B |  | BC |  |
| 3 | C |  | AC |  |

Výpočty:

Z naměřených hodnot napětí a proudu v tabulce č.1 stanovte skutečnou hodnotu odporu součástek – rezistorů 100Ω, 50Ω, 20Ω a žárovky.

            - Porovnejte velikost naměřeného proudu v bodech A, B a C.

            - Ověřte, zda platí: součet napětí mezi body AB a BC je stejný, jako napětí mezi body AC.

Závěr: (v závěru zapište odpovědi na výpočty – viz body č.1 – 3)

# Text boxes

A	          B		  C

A

V

100Ω

100Ω