Laboratorní práce č.

Název: 	Určení ohniskové vzdálenosti spojky, zobrazení spojkou

Jméno:	Třída:

Spolupracoval:	Datum:

Pomůcky:	optická lavice s měřítkem, 2 různé spojky, rozptylka, stínítko, dortová svíčka, 3 držáky na čočku, stínítko a svíčka, aplet http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/Lens/lens_e.html , program Středoškolská optika

Postup měření:

- Určení ohniskové vzdálenosti spojky:

1.	Spojku i stínítko vložte do držáků a postavte na optickou lavici tak, aby se na stínítku vytvořil obraz velmi vzdáleného předmětu (např.okna).

2.	Posunováním čočky obraz zaostřete. Změřte vzdálenost mezi stínítkem a čočkou - je to ohnisková vzdálenost f.

3.	Měření proveďte 2x, určete aritmetický průměr (zaokrouhlete) a zapište hodnoty do tabulky.

4.	Opakujte měření i pro druhou spojku.

- Zobrazení spojkou:

1.	Na optickou lavici vložte mezi stínítko a hořící svíčku spojku.

2.	Posunováním čočky, popř.svíčky hledáme ostrý obraz hořící svíčky na stínítku.

3.	Vyšetříme tyto případy (v libovolném pořadí):

- předmět mezi ohniskem a čočkou

- předmět mezi jednoduchou a dvojnásobnou ohniskovou vzdáleností

- předmět ve dvojnásobné ohniskové vzdálenosti

- předmět ve vzdálenosti větší než je dvojnásobná ohnisková vzdálenost.

4.	Zjištěné hodnoty zapište do tabulky.

Doplňující úlohy:

1.	Vypočítejte optickou mohutnost čoček.

2.	Lze tato měření použít i pro rozptylku? Ověřte.

3.	Ověřte platnost zobrazovací rovnice pro některé údaje z tabulky.

Zobrazovací rovnice:

( je vzdálenost předmětu od čočky, ´ je vzdálenost obrazu od čočky).

Řešení:

Tabulky:

|  | 1.spojka | 2.spojka |
| --- | --- | --- |
| f (cm) |  |  |  |  |
| ar.průměr (cm) |  |  |

Ohnisková vzdálenost f =

| Předmět | obraz |
| --- | --- |
| vzdálenost od spojky | vzdálenost od spojky | vzpřímený | zvětšený | skutečný |
| (cm) | (cm) | převrácený | zmenšený | zdánlivý |