Laboratorní práce č.

Název: 	Určení měrné tepelné kapacity pevné látky užitím směšovacího kalorimetru

Jméno:	Třída:

Spolupracoval:	Datum:

Pomůcky:	směšovací kalorimetr, dva teploměry, váhy, ohřívač s vodní lázní, kovový předmět, odměrný válec, stojan, kleště na vyndávání teplých těles

Úkol: 	Určete měrnou tepelnou kapacitu daného kovu

Teoretická příprava:

počáteční stav  – 	kapalina o hmotnosti m1, měrné tepelné kapacitě c1, teplotě t1

kalorimetr o hmotnosti mk, měrné tepelné kapacitě ck, teplotě t1

kovové těleso o hmotnosti m2, měrné tepelné kapacitě c2, teplotě t2

koncový stav – 	kapalina o hmotnosti m1, měrné tepelné kapacitě c1, teplotě tv

kalorimetr o hmotnosti mk, měrné tepelné kapacitě ck, teplotě tv

kovové těleso o hmotnosti m2, měrné tepelné kapacitě c2, teplotě tv

Mezi chladnější kapalinou v kalorimetru a teplejším kovovým tělesem probíhá tepelná výměna, kterou lze charakterizovat rovnicí

.

Z této rovnice lze vypočítat měrnou tepelnou kapacitu kovu, ze kterého je vyrobeno pokusné těleso.

Pro zopakování je možno se podívat na http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalorimetr

Postup měření:

1. 	Navrhněte uspořádání a postup pokusu, kde určíte potřebné hodnoty. Postup zapište do zpracování.

2. 	V tabulkách najděte hodnoty potřebných měrných tepelných kapacit materiálů, které lze využít ve výpočtu.

3. 	Podle vlastního návodu proveďte 5 měření.

4. 	Vypočtěte tepelnou kapacitu kalorimetru.

5. 	Vypočítejte měrnou tepelnou kapacitu kovového tělesa.

6. 	Porovnejte vypočtenou hodnotu měrné tepelné kapacity s vhodnou tabulkovou hodnotou a určete druh kovu.

Doplňující otázky:

1. 	Jak přesné bylo měření, jaké chyby se mohly při měření vyskytnout a jak jim zabránit?

2. 	Jakým jiným uspořádáním pokusu lze experimentálně určit tepelnou kapacitu kalorimetru?

Možno se inspirovat na 	http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/calorimetry/HeatCapacityOfCalorimeter.html

Laboratorní práce č.

Název: 	Určení měrné tepelné kapacity pevné látky užitím směšovacího kalorimetru

Jméno:	Třída:

Spolupracoval:	Datum:

Pomůcky:	směšovací kalorimetr, dva teploměry, váhy, ohřívač s vodní lázní, kovový předmět, odměrný válec, stojan, kleště na vyndávání teplých těles

Teoretická příprava:

Postup měření:

Měření:

1. 	měrná tepelná kapacita vody 	c1 =		J.kg-1.K-1

měrná tepelná kapacita hliníku 	ck =		J.kg-1.K-1

hmotnost kalorimetru 		mk =		kg

hmotnost kovového tělesa 	m2 =		kg

2. 	tepelná kapacita kalorimetru 	Ck =		J.K-1

Tabulka:

| č.m. | m1(kg) | t1(˚C) | t2(˚C) | tv(˚C) | c2(J.kg-1.K-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

vypočtená měrná tepelná kapacita 	c2  = (		±		) J.kg-1.K-1

tabulková měrná tepelná kapacita 	c  =		J.kg-1.K-1

název kovu:

Doplňující otázky:

1. 	Rozbor chyb

2. 	Návrh na experimentální určení tepelné kapacity kalorimetru

Závěr: