Laboratorní práce č.

Název: 	Určení povrchového napětí kapaliny kapkovou metodou

Jméno:		Třída:

Spolupracoval:	Datum:

Pomůcky:	úzká skleněná trubice, na koncích zabroušená, skleněná nálevka, pryžová hadička, tlačka, malá kádinka, laboratorní váhy se sadou závaží, stojan s držákem, filtrační papír, čistá voda a kapalina, jejíž povrchové napětí chceme určit.

Úkol: 	Urči povrchové napětí syntetického lihu srovnáním s povrchovým napětím vody při dané teplotě

Teorie: 	Při pomalém vytékání kapaliny z kapilární trubice se vytvoří na jejím konci kapka. Těsně před odtržením je povrchová síla rovna tíhové síle kapky

d σ = m g

a odtud

.				(1)

Při měření se stejnou trubicí jsou průměry d pro kapky různých kapalin přibližně stejné.

Označíme-li povrchová napětí kapalin σ1, σ2 a hmotnosti jedné kapky kapalin m1, m2, dostaneme ze vztahu (1) výrazy

a z nich

.				(2)

Při měření zjišťujeme hmotnost 50 až 100 kapek. Označíme- li hmotnost k kapek první kapaliny M1 a hmotnost k kapek druhé kapaliny M2, je

m1 = M1/k a m2 = M2/k.

Ze vztahu (2) dostaneme

.				(3)

Je-li jednou kapalinou čistá voda, jejíž povrchové napětí σ1 při dané teplotě známe, můžeme ze vztahu (3) určit povrchové napětí σ2 jiné kapaliny:

.				(4)

Postup měření:

1.	Sestavte zařízení pro odkapávání kapaliny podle obrázku. Určete hmotnost prázdné kádinky m0.

- Nálevku naplňte lihem a nechte odkapat trubicí do kádinky 50 až 100 kapek lihu. Určete hmotnost mk kádinky s lihem. Vyjádřete hmotnost M2 odkapaného lihu.

- Nálevku, odkapávající trubici i kádinku propláchněte čistou vodou, kádinku dobře vysušte.

- Postup opakujte s čistou vodou. Určete hmotnost M1 stejného počtu kapek vody.

- Pomocí vztahu (4) určete povrchové napětí syntetického lihu ve styku se vzduchem při dané teplotě.

6. 	Měření opakujte pro jiný počet kapek.

Laboratorní práce č.

Název: 	Určení povrchového napětí kapaliny kapkovou metodou

Jméno:		Třída:

Spolupracoval:	Datum:

Pomůcky:	úzká skleněná trubice, na koncích zabroušená, skleněná nálevka, pryžová hadička, tlačka, malá kádinka, laboratorní váhy se sadou závaží, stojan s držákem, filtrační papír, čistá voda a kapalina, jejíž povrchové napětí chceme určit.

Teorie:

Měření:

Měření č. 1: 	počet kapek :

hmotnost kádinky m0 =

hmotnost kádinky s lihem m02 =

hmotnost lihu M2 =

hmotnost kádinky s vodou m01 =

hmotnost vody M1  =

Povrchové napětí  σ  =

Měření č. 2: 	počet kapek :

hmotnost kádinky m0 =

hmotnost kádinky s lihem m02 =

hmotnost lihu M2 =

hmotnost kádinky s vodou m01 =

hmotnost vody M1  =

Povrchové napětí  σ  =

Závěr: